Федеральная антимонопольная служба разъяснила порядок отнесения конкретных видов работ к капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства

В целях недопущения ограничения конкуренции при установлении обязательных требований к участникам закупки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015  № 99  «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров,  работ,  услуг,  случаев отнесения товаров,  работ,  услуг к товарам,  работам,  услугам,  которые по причине их технической и (или)  технологической сложности,  инновационного,  высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить,  выполнить,  оказать только поставщики (подрядчики,  исполнители),  имеющие необходимый уровень квалификации,  а также документов,  подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» (далее — Постановление № 99),  ФАС России разъясняет порядок отнесения конкретных видов работ к капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства.
Постановлением № 99  установлены дополнительные требования к участникам закупки,  а также установлены случаи отнесения товаров,  работ,  услуг к товарам,  работам,  услугам,  которые по причине их технической и (или)  технологической сложности,  инновационного,  высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить,  выполнить,  оказать только поставщики (подрядчики,  исполнители),  имеющие необходимый уровень квалификации.
Так,  для определения необходимости предъявления дополнительных требований к участникам закупки,  требуется разграничение понятий «реконструкция объектов капитального строительства»,  «капитальный ремонт объектов капитального строительства»,  «текущий ремонт».
Данные понятия определены в пунктах 14  и 14.2  статьи 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  ГрК РФ).
В соответствии с пунктом 14  статьи 1  ГрК РФ реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)  — изменение параметров объекта капитального строительства,  его частей (высоты,  количества этажей,  площади,  объема),  в том числе надстройка,  перестройка,  расширение объекта капитального строительства,  а также замена и (или)  восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства,  за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)  восстановления указанных элементов.
Согласно пункту 14.2  статьи 1  ГрК РФ под капитальным ремонтом объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)  понимается замена и (или)  восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций,  за исключением несущих строительных конструкций,  замена и (или)  восстановление систем инженерно­технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов,  а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)  восстановление указанных элементов.
В соответствии с «ГОСТ Р 51929-2014.  Национальный стандарт Российской Федерации.  Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами.  Термины и определения,  утвержденного Приказом Росстандарта от 11.06.2014  № 543-ст под капитальным ремонтом также понимается комплекс работ (услуг)  по замене и (или)  восстановлению (ремонту)  потерявших в процессе эксплуатации несущую и (или)  функциональную способность конструкций,  деталей,  систем инженерно-технического обеспечения,  отдельных элементов несущих конструкций многоквартирного дома на аналогичные или иные улучшающие показатели до их нормативного состояния.
Таким образом,  определение капитального ремонта не предполагает создания новых видов конструкций либо систем и сетей инженерно-технического обеспечения.  Так,  для отнесения работ к капитальному ремонту одним из признаков является существование самой конструкции или систем и сетей инженерно­технического обеспечения на момент начала работ (например,  при отсутствии системы вентиляции в здании ее создание не относится к капитальному ремонту).
В соответствии с письмом Минстроя России от 11.06.2021  № 24278-МЕ/06,  помимо определений,  закрепленных в ГрК РФ,  для разграничения реконструкции,  капитального и текущего ремонта рекомендуется руководствоваться «ВСН 58-88  (р).  Ведомственные строительные нормы.  «Положение об организации и проведении реконструкции,  ремонта и технического обслуживания зданий,  объектов коммунального и социально-культурного назначения»,  утвержденные приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988  № 312.
Так,  согласно указанному письму,  текущий ремонт здания -  это одна из мер,  которые должны предприниматься в целях обеспечения надлежащего технического состояния здания,  то есть поддержания параметров его устойчивости и надежности,  исправности строительных конструкций,  систем и сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации.
К такому ремонту,  как правило,  относится устранение мелких неисправностей,  которые выявляются при повседневной эксплуатации здания,  работы по систематическому и своевременному предохранению здания от преждевременного износа.  При этом здание практически не выбывает из эксплуатации,  а его технические характеристики не меняются.
Таким образом,  основным отличительным признаком капитального от текущего ремонта является цель его проведения,  если текущий ремонт предназначен для поддержания параметров устойчивости и надежности зданий,  то при капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется замена или восстановление строительных конструкций объекта либо его элементов,  в том числе такая замена (восстановление)  может улучшать показатели конструкций и элементов.
Кроме того,  для проведения капитального ремонта требуется составление раздела «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства».  При этом застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации,  а также подготовку проектной документации.
Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  №     87  «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию».
Дополнительно сообщаем,  что постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021  № 2120  (далее — Постановление)  определены случаи,  при которых может осуществляться замена и (или)  восстановление отдельных элементов строительных конструкций зданий,  сооружений (за исключением элементов несущих строительных конструкций),  элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения,  при проведении текущего ремонта таких зданий,  сооружений.
 
Информация ФАС России

2022-01-17  08:55:00